## Slide 1
LANGKAH KESELAMATAN
DEBU & HABUK DI KUARI
Date : 26 November 2018
Time : 0830
Venue : KSSB HQ

## Slide 2: KESAN KUARI TERHADAP ALAM SEKITAR
  Berikut merupakan kesan pencemaran disebabkan oleh aktiviti pengkuarian:
      Pencemaran udara (Debu & Habuk) 133mg/m²/hari
      Gegaran (Blasting) 5mm/second
      Pencemaran bunyi 120db (decibel)
      Menjejaskan kualiti air (Air Larian) 250mg/Lt
                50mg/Lt (LUAS)
Had yang dibenarkan oleh JMG

## Slide 3: KESAN KUARI TERHADAP ALAM SEKITAR

## Slide 4: DEFINISI DEBU & HABUK
  Secara umum, debu dan habuk adalah sejumlah partikel yang kecil dan halus dan merupakan hasil dari proses pemecahan sesuatu bahan.
  Kebiasaanya ukuran partikel yang besar akan tertinggal pada permukaan atau sesuatu fizikal manakala ukuran partikel yang kecil akan terapung di udara.

## Slide 5: KESAN KEPADA KESIHATAN
  Partikel yang cukup kecil yang dapat masuk ke dalam hidung sehingga ke sistem pernafasan bahagian atas dan masuk ke dalam paru-paru.
  Partikel yang masuk ke bahagian sistem pernafasan di bahagian dalam, secara umumnya tidak boleh dikeluarkan oleh sistem mekanisme tubuh secara semulajadi sehingga mengakibatkan partikel yang disedut akan kekal didalam paru-paru.

## Slide 6: KESAN KEPADA KESIHATAN (SAMBUNGAN)
  Kesan terdedah kepada debu & habuk dalam jangka masa yang panjang boleh menyebabkan penyakit kepada paru-paru yang di kenali sebagai Pneumoconisis.
  Antara gejala penyakit disebabkan oleh Pneumoconisis:
      Batuk kering
      Sesak nafas (walaupun dalam kedaan berehat)
      Sakit dada
  Boleh menyebabkan kanser kepada paru-paru

## Slide 7: KESAN KEPADA KESIHATAN (SAMBUNGAN)
  Antara penyakit termasuk dalam Pneumoconisis:
      Silicosis - Debu Silika (Debu pasir)
      Anthracosis - Debu Arang Batu
      Bauxite Fibrosis - Debu Bauxite
      Asbestosis - Debu Asbestos
      Aluminosis - Debu Aluminium
      Berylliosis - Serat Kapas
      Siderosis - Debu atau asap kimpalan

## Slide 8
  LANGKAH KAWALAN

## Slide 9: LANGKAH KAWALAN
  Wash Through
Lori yang keluar masuk perlu melalui wash trough yang disediakan bagi membersihkan kotoran lumpur yang boleh menyebabkan debu dan habuk

## Slide 10: LANGKAH KAWALAN
  Water Browser
Menyembur air secara berkala di jalan dalam dan luar premis bagi mengelakan debu atau habuk berterbangan

## Slide 11: LANGKAH KAWALAN
  Menutup Kawasan Pemprosesan (Crushing Plant)
Crusher
Conveyor
Menutup di kawasan pemprosesan (crushing plant) bagi mengurangkan debu dan habuk

## Slide 12: LANGKAH KAWALAN
  Sprinkler
Menggunakan water sprinkler di mesin crusher

## Slide 13: LANGKAH KAWALAN
  Tanaman Pokok
Tanaman pokok berfungsi sebagai memerangkap debu keluar dari kawasan premis

## Slide 14: LANGKAH KAWALAN
  Silt Trap
Silt trap berfungsi sebagai memerangkap lumpur dan sedimen yang lain yang boleh menyebabkan debu dan habuk apabila kering.

## Slide 15
  PEMAKAIAN YANG PERLU DI PATUHI

## Slide 16: CADANGAN PEMAKAIAN YANG PERLU DI PATUHI
  Berdasarkan pemerhatian dari lawatan yang telah dijalankan, berikut adalah langkah-langkah pemakaian keselamatan kesihatan yang perlu dipatuhi terhadap kakitangan yang berada di tapak kuari:

## Slide 17: CADANGAN PEMAKAIAN YANG PERLU DI PATUHI
  Penggunaan Safety mask

## Slide 18: CADANGAN PEMAKAIAN YANG PERLU DI PATUHI
  Penggunaan Safety Helmet & Reflective Vest

## Slide 19: CADANGAN PEMAKAIAN YANG PERLU DI PATUHI
  Penggunaan Safety Shoes

## Slide 20: CADANGAN PEMAKAIAN YANG PERLU DI PATUHI
  Penggunaan Ear Plug

## Slide 21: CADANGAN PEMAKAIAN YANG PERLU DI PATUHI
  Penggunaan Safety Google

## Slide 22: CADANGAN PEMAKAIAN YANG PERLU DI PATUHI
  Majikan Perlu Mengadakan Ujian Saringan Kesihatan Secara Berkala

## Slide 23
  TERIMA KASIH